## Slide 1: Restauration et reconversion d’un moulin en espace résidentiel.
www.Domaine-Le-Mayne.com

## Slide 2: Vue Côté Nord.
Photographies des bâtiments dans leur état authentique. Les dessins qui suivent en illustrent la transformation et l’expression futures.

## Slide 3: Vue Côté Lucarne.
Photographies des bâtiments dans leur état authentique. Les dessins qui suivent en illustrent la transformation et l’expression futures.

## Slide 4: Vue sur l'entrée.
Photographies des bâtiments dans leur état authentique. Les dessins qui suivent en illustrent la transformation et l’expression futures.

## Slide 5: Vue Côté Nord.
Photographies des bâtiments dans leur état authentique. Les dessins qui suivent en illustrent la transformation et l’expression futures.

## Slide 6: Vue côté Piscine.
Photographies des bâtiments dans leur état authentique. Les dessins qui suivent en illustrent la transformation et l’expression futures.

## Slide 7: P C M I 1. Un plan de Situation,

## Slide 10: P C M I 2. Un plan de Masse Le Plan du terrain a été téléchargé depuis le module Géométrique – Implantation des bâtiments de SketchUp. Il intègre la ligne du nord réelle ainsi que les altitudes géographiques du site, permettant une représentation fidèle du relief naturel et une implantation précise des constructions. Ce document sert de base pour analyser la topographie, orienter correctement les bâtiments, vérifier les hauteurs réglementaires et préparer les plans nécessaires au dossier administratif.

## Slide 11: P C M I 3. Un plan en Coupe de la Consruction,
Description des travaux
Le projet concerne la rénovation partielle ainsi que la
requalification de la structure extérieure d’un ancien moulin
situé en zone rurale, parcelle située en secteur rural isolé
L’objectif est d’optimiser la
fonctionnalité du bâtiment, d’améliorer la relation entre les
espaces intérieurs et extérieurs, et d’accroître l’apport de lumière
naturelle, tout en préservant son caractère patrimonial. Dans cette
perspective, les débords de toiture seront élargis, une lucarne sera
aménagée dans les combles, certaines ouvertures existantes seront
agrandies et plusieurs fenêtres de toit de type Velux viendront
compléter l’ensemble.
Fosse septique.
Drainage & Évacuation des eaux pluviales.
Installation de fenêtres de toit (Velux).
Lucarne.
Ouvertures murales et renforcements structurels.
Fenêtres et portes‑fenêtres.
Rénovation et élargissement de la toiture.
Aménagement de la terrasse.
Réseaux et distribution.
Espace cuisine et séjour.
Chambre à l’étage

## Slide 12: Fosse septique. Une nouvelle installation de la fosse septique est réalisée, conforme aux réglementations en vigueur et intégrée dans le cadre des autorisations délivrées par l’Agglomération de Brive en date du 28 mars 2017. Drainage & Évacuation des eaux pluviales. La question du drainage et du contrôle de l’évacuation des eaux sera examinée sur place par les autorités compétentes. Installation de fenêtres de toit (Velux). Deux fenêtres de toit de type Velux seront installées. Une sur le versant sud et une sur le versant nord. Chaque fenêtre, d’environ 1 m², sera positionnée sur les zones les plus étroites de la toiture afin d’optimiser la lumière naturelle et la ventilation des combles. Voir document. Lucarne. Une lucarne à toit plat sera intégrée dans le versant est, au niveau des combles. Elle sera encastrée entre la structure existante et les éléments porteurs conservés. Trois colonnes seront réalisées et revêtues de pierres authentiques afin de constituer la façade. Entre ces colonnes seront installées deux larges portes‑fenêtres assurant l’accès et l’éclairage naturel. Ouvertures murales et renforcements structurels. Les ouvertures murales ont été réalisées avec soin et précision : Trois ouvertures existantes ont été conservées : l’accès principal, l’ancienne porte arrière (transformée en fenêtre) et l’ouverture située sur la façade ouest. Des poutres métalliques jumelées (section 2 × 200/100) ont été ancrées dans les murs de 500 mm d’épaisseur afin de garantir la stabilité structurelle.

## Slide 13
Fenêtres, portes‑fenêtres et appuis
À l’entrée sera installée une porte d’entrée composée d’un vantail central et de deux parties latérales fixes.
Dimensions : Hauteur 2 200 mm × Largeur 1 900 mm.
Sur la façade nord sera posée une grande fenêtre haute équipée de vantaux ouvrants.
Dimensions : Hauteur 1 400 mm × Largeur 2 350 mm.
Du côté de la piscine sera intégrée une fenêtre fixe.
Dimensions : Hauteur 1 650 mm × Largeur 1 450 mm.
À l’étage seront installées deux grandes portes‑fenêtres couvrant l’ensemble de l’ouverture.
Dimensions : Hauteur 2 200 mm × Largeur 1 750 mm — 2 pièces.
Toutes les menuiseries seront réalisées selon une fabrication traditionnelle, avec des profils adaptés à l’architecture locale. Elles seront équipées de double vitrage isolant conforme aux normes en vigueur, garantissant des performances thermiques et acoustiques élevées. Les fenêtres et portes‑fenêtres comporteront des petits‑bois intégrés, assurant une esthétique cohérente avec le bâti existant et respectant le caractère régional.
Les appuis de fenêtres seront exécutés en ardoise traditionnelle de Trélazé (Travasac), taillée selon les méthodes artisanales, afin d’assurer une finition authentique, durable et parfaitement intégrée au style architectural local.

## Slide 14: Réseaux et distribution. Les installations techniques (électricité, eau, chauffage, télécommunications) sont centralisées dans une armoire dédiée située à l’intérieur du moulin. Les circuits sont séparés conformément aux normes en vigueur. Le domaine comprend trois habitations, dont une seule est officiellement raccordée au réseau électrique. Cette unité principale redistribue l’électricité vers les dépendances, le moulin et « la vieille annexe ». Espace cuisine et séjour. Au rez-de-chaussée, l’espace de vie couvre une surface de 9 × 5 mètres. On y prévoit un escalier tournant trois‑quarts menant à l’étage, ainsi qu’une cuisine et un séjour réunis en un seul ensemble. Chambre à l’étage L’étage est aménagé en une suite ouverte comprenant chambre et salle de bain. La structure porteuse existante, très stable, est conservée et simplement nivelée à l’aide d’un plancher en OSB et d’un revêtement en bois.
  Rénovation et élargissement de la toiture.
La rénovation de la toiture s’inscrit dans une approche globale et cohérente avec l’ensemble des interventions prévues sur le bâtiment. Les réparations seront réalisées à l’aide des matériaux d’origine, afin de préserver l’esthétique, la texture et l’authenticité du moulin. Cette méthode garantit une continuité visuelle avec le bâti existant et respecte les caractéristiques patrimoniales du site.
La toiture sera parallèlement élargie par un débordement de toit sur l’ensemble des façades. Cette extension, conçue dans la logique constructive du bâtiment, contribue à améliorer la protection des murs, à renforcer la cohérence volumétrique et à assurer la durabilité de l’enveloppe.
  Ps : Le toit sera entièrement renouvelé à l’identique, en utilisant les mêmes ardoises traditionnelles provenant de la carrière de Trélazé (Travasac), afin de préserver l’aspect d’origine et l’authenticité du bâtiment. La pente du toit sera légèrement ajustée, de manière minimale et harmonieuse, sans modifier la silhouette générale ni l’intégration architecturale de l’ensemble.
  Aménagement de la terrasse est.
La terrasse sera aménagée le long de la façade est, dans le prolongement direct de la lucarne récemment repensée. Elle s’étendra sur toute la longueur de cette façade, avec une profondeur d’environ 4 mètres, créant une continuité naturelle entre la toiture élargie, la lucarne et les espaces extérieurs.
La structure retenue sera identique à celle des terrasses existantes :
la grande terrasse située au‑dessus du garage,
ainsi que celle de « la vieille annexe ».

## Slide 15: Réseaux et distribution. Les installations techniques (électricité, eau, chauffage, télécommunications) sont centralisées dans une armoire dédiée située à l’intérieur du moulin. Les circuits sont séparés conformément aux normes en vigueur. Le domaine comprend trois habitations, dont une seule est officiellement raccordée au réseau électrique. Cette unité principale redistribue l’électricité vers les dépendances, le moulin et « la vieille annexe ». Espace cuisine et séjour. Au rez-de-chaussée, l’espace de vie couvre une surface de 9 × 5 mètres. On y prévoit un escalier tournant trois‑quarts menant à l’étage, ainsi qu’une cuisine et un séjour réunis en un seul ensemble. Chambre à l’étage L’étage est aménagé en une suite ouverte comprenant chambre et salle de bain. La structure porteuse existante, très stable, est conservée et simplement nivelée à l’aide d’un plancher en OSB et d’un revêtement en bois.

## Slide 16
Fenêtres de toit – VELUX SK06
1. Objet du document
Le présent document atteste des caractéristiques techniques de deux fenêtres de toit VELUX de type standard, format SK06, intégrées au projet Domaine Le Mayne.
2. Identification des produits
Fabricant : VELUX
Catégorie : Fenêtre de toit à rotation (modèle simple, non motorisé)
Référence dimensionnelle : SK06
Nombre d’unités : 2
3. Caractéristiques dimensionnelles
Dimensions extérieures du châssis :
  Largeur : 1140 mm
  Hauteur : 1180 mm
Dimensions de jour relevées sur site :
  Largeur : 1076 mm
  Hauteur : 1151 mm
Les dimensions relevées correspondent aux tolérances usuelles pour le modèle SK06, conformément aux tableaux dimensionnels du fabricant. Source technique : tableau des dimensions VELUX (SK06 = 114 × 118 cm).
4. Conformité réglementaire
Produit conforme à la norme EN 14351‑1 relative aux fenêtres et portes extérieures.
Mise en œuvre compatible avec les systèmes de raccordement VELUX adaptés au format SK06.
Accessoires compatibles : stores intérieurs, moustiquaires, volets roulants et équipements dédiés au format SK06.
5. Conclusion
Les deux ouvertures concernées sont officiellement identifiées comme fenêtres de toit VELUX SK06 (114 × 118 cm), modèle simple, conformes aux prescriptions techniques du fabricant et aux exigences applicables aux menuiseries extérieures.

## Slide 20: Présentation de l’état existant et illustration de la nouvelle lucarne Sur cette page est présentée la forme de toiture d’origine, avec l’ancienne entrée qui faisait office de lucarne et dont la construction se prolongeait jusqu’à la planche. Sur le dessin joint, cette ancienne entrée a été supprimée et la nouvelle lucarne est représentée conformément au projet actuel.

## Slide 21
Dimensions.
Aperçu des principales mesures, distances et valeurs relevées, accompagné d’une présentation claire de la construction.

## Slide 22
Dimensions.
Aperçu des principales mesures, distances et valeurs relevées, accompagné d’une présentation claire de la construction.

## Slide 23
Dimensions.
Aperçu des principales mesures, distances et valeurs relevées, accompagné d’une présentation claire de la construction.

## Slide 24
Dimensions.
Aperçu des principales mesures, distances et valeurs relevées, accompagné d’une présentation claire de la construction.

## Slide 25
Élargissement des débords de toiture
Les quatre angles du moulin présentent actuellement un débord de toiture compris entre 30 cm et 50 cm. Dans le cadre du projet, un débord uniformisé d’environ 60 cm est prévu, avec une pente adaptée selon les prescriptions autorisées. La gouttière sera intégrée à cette nouvelle configuration, afin d’améliorer l’évacuation des eaux et d’harmoniser la ligne de toiture.

## Slide 26
Dimensions.
Aperçu des principales mesures, distances et valeurs relevées, accompagné d’une présentation claire de la construction.

## Slide 27
Dimensions.
Aperçu des principales mesures, distances et valeurs relevées, accompagné d’une présentation claire de la construction.
Ci-joint une photo claire montrant à quoi l’ensemble ressemblera approximativement après la décision des tiers.

## Slide 28
Lucarne
Ces photos constituent la meilleure référence trouvée et montrent presque à l’identique l’aspect final prévu pour ma rénovation.

## Slide 29
Lucarne
Ces photos constituent la meilleure référence trouvée et montrent presque à l’identique l’aspect final prévu pour ma rénovation.

## Slide 30
Remarque finale
Concernant ce matériel illustratif : l’ensemble des photos, dessins, dimensions et données complémentaires a été intégré dans cette présentation PowerPoint avec le plus grand soin, afin de permettre un suivi précis de l’exécution future et de représenter le projet de rénovation de manière aussi détaillée que possible, tout en tenant compte d’éventuelles variations limitées lors de la réalisation ultérieure.
Coordonnées
Scherpereel Wim
Le Mayne lieu-dit
Bois Labesse
19130 Lascaux
00 33 677 31 88 71
scherpereel.wim@orange.fr